САРАТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

28.02.2007  № 15-129

г. Саратов

(Об утверждении Технического задания на разработку Инвестиционной программы ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

по  развитию  электрических  сетей  в г. Саратове на период 2007-2010гг.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

## Саратовская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Техническое задание на разработку Инвестиционной программы ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» по развитию электрических сетей в г. Саратове на период 2007-2010 гг. (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального  образования

«Город Саратов»                                                                                      О.В. Грищенко

Приложение

к решению Саратовской

городской Думы

от 28.02.2007 № 15-129

# Техническое задание

на разработку Инвестиционной программы

ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

по развитию  электрических сетей в г. Саратове  на период

2007-2010 гг.

I. Основания для разработки.

Настоящее Техническое задание разработано во исполнение Федерального Закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает задание на разработку среднесрочной Инвестиционной программы по развитию и техническому перевооружению городских электрических сетей на период с 2007 по 2010 годы (включительно).

Инвестиционная программа развития электрических сетей г. Саратова разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального комплекса  города на основании следующих документов:

1.1. Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

1.2. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

II. Цель работы.

Разработка Инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» по развитию электрических сетей напряжением 0,4–6–10 кВ на среднесрочный период 2007 - 2010 годов с целью обеспечения надежного и бесперебойного  электроснабжения  потребителей г. Саратова и создания технических условий по обеспечению перспективных электрических нагрузок для объектов нового строительства.

III. Исходные  данные  для  разработки  Инвестиционной  программы.

- решение  Саратовской  городской  Думы  от  23.06.98  № 21-191  «Об  утверждении  «Схем  функционального  зонирования  и  транспорта  к  Генеральному  плану  города  Саратова»;

- решение  Саратовской  городской  Думы  от  15.10.2002  года  № 26-228  «Об  утверждении  Концепции  реконструкции  Центрального  планировочного  района  города  Саратова».

IV. Состав инвестиционной программы.

Раздел 1. Оценка текущего состояния электрических сетей 0,4–6–10 кВ,  анализ производственной базы и технического оснащения предприятия, систем автоматизации и структуры потребления электрической энергии.

1.1. Анализ надежности, технического состояния и технического уровня существующих электрических сетей напряжением 6-10 кВ.

В данной главе необходимо провести анализ пропускной способности питающих и распределительных кабельных линий 6-10 кВ, загрузки силовых трансформаторов, состояния эксплуатационной надежности электрооборудования и уровня напряжения с учетом существующих  и перспективных нагрузок  в рассматриваемый период,  возможного снижения надежности электроснабжения при исчерпании резервов электрической мощности с оценкой вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Привести ориентировочные данные процентного износа действующего электрооборудования  с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации  с выполнением капитального ремонта или частичной замены морально и физически устаревшего оборудования на современное с применением  кабельных линий с высоконадежной изоляцией из сшитого полиэтилена, силовых трансформаторов современной конструкции и вакуумных выключателей.

1.2. Анализ надежности, технического состояния и технического уровня существующих электрических сетей напряжением 0,4 кВ.

В данной главе необходимо провести анализ технического состояния  действующих кабельных и воздушных линий 0,4 кВ с учетом обеспечения существующих и перспективных нагрузок при сохранении надежности электроснабжения и нормируемых показателей качества электрической энергии.

Привести рекомендации по дальнейшей эксплуатации указанных электрических сетей с учетом необходимости реконструкции с применением самонесущих изолированных проводов с высокой пропускной способностью и электробезопасностью в районах малоэтажной застройки.

1.3. Анализ существующих схем построения электрических сетей. Составление существующей карты – схемы сетей 0,4–6–10 кВ в электронном и графическом исполнении.

В данной главе,  проанализировав существующие схемы построения электрических сетей,  разработать предложения и рекомендации по оптимизации режимов работы сети с учетом повышения надежности электроснабжения потребителей и сокращения эксплуатационных  затрат, снижению количества аварийных отключений  и уменьшению повреждаемости сети 6-10 кВ по технологическим причинам (высокие значения ТКЗ на землю, пониженное сопротивление изоляции и др.).

1.4. Анализ потребления и структура потребления электроэнергии.

В данном разделе выполнить анализ электропотребления за период с 1995 года по 2205 год включительно в разрезе групп потребителей и в общем объеме потребления.

Составить сценарный прогноз электропотребления на среднесрочную перспективу до 2010 года.

1.5. Анализ производственной базы и технического оснащения предприятия.

В данной главе выполнить анализ технического состояния эксплуатационных участков и ремонтной базы предприятия, оснащения необходимым оборудованием и материалами, дать оценку технического состояния парка автотранспортных средств и спецтехники, существующей системы материально – технического снабжения и складского хозяйства. По результатам анализа дать рекомендации по расширению и модернизации производственно – технической базы предприятия с учетом перспективного развития электрических сетей.

1.6. Анализ работы существующих систем автоматизации предприятия.

В данной главе провести анализ применяемых на предприятии автоматизированных систем диспетчерского управления  и коммерческого учета электрической энергии (АСДУ и АСКУЭ)  с указанием проблем и недостатков при их использовании, привести рекомендации по внедрению современных систем, в том числе управления технологическими процессами (АСУ ТП), созданию географической информационной системы (ГИС) на плане города по сетям 0,4–6–10 кВ, трансформаторным подстанциям и распределительным пунктам в различных масштабах. Выполнить анализ применяемого на предприятии  компьютерного аппаратного и программного обеспечения, дать рекомендации по оптимальному использованию действующих ресурсов и оценку необходимости внедрения и использования нового компьютерного и программного обеспечения.

Раздел 2. Прогноз электрических нагрузок и расчетный период. Разработка схемы развития электрических сетей  0,4–6–10 кВ по зоне обслуживания ЗАО «СПГЭС».

2.1.  Определение электрических нагрузок на расчетный период и потребление электроэнергии с районированием по центрам питания. Анализ соответствия действующих сетей 0,4–6–10 кВ на выполнение требований к надежности и качеству электроснабжения потребителей.

В данной главе провести анализ действующих электрических сетей 6–10 кВ в районах перспективной застройки города с утвержденным генпланом (микрорайоны  1 А и 6 пос. Солнечный, микрорайон 1 пос. Юбилейный, микрорайон К-16 по . ул. Техническая и др.) и перспективным (долгосрочным) генпланам (Центральный планировочный район: центральная и прибрежная части)  с учетом необходимости строительства новых электросооружений и использования резервов действующей сети  при условии обеспечения необходимой надежности электроснабжения существующих потребителей.

2.2. Разработка схемы развития распределительных сетей напряжением 0,4-6–10 кВ ЗАО «СПГЭС» с учетом категорийности потребителей. Выбор схем построения и обоснование основных направлений развития электрических сетей. Целесообразность перевода действующих и строящихся сетей на более высокий класс напряжения.

В данной главе разработать схему развития электрических сетей  0,4–6–10 кВ с учетом роста нагрузок (естественного и при развитии инфраструктуры города) и необходимости обеспечения надежности электроснабжения потребителей,  обосновать выбор рациональных схем построения сети  со строительством

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, с применением современного электрооборудования и технологий, систем управления и учета электрической энергии в соответствии с требованиями  нормативно – технической литературы.

Определить целесообразность устройства второго диспетчерского пункта (с учетом значительной площади обслуживания и протяженности сети) и необходимость реконструкции действующего диспетчерского пункта с применением современных средств диспетчерского управления.

2.3. Электрические расчеты сетей 6–10 кВ в нормальном и послеаварийном режимах. Оценка потерь электрической энергии.

В данной главе при выполнении расчетов сети 6–10 кВ дать оценку технических потерь электрической энергии и действующих режимов работы сети, дать рекомендации по сокращению величины потерь электрической энергии,  оптимизации трансформаторных мощностей, протяженности ЛЭП, нормализации точек  разрывов сети с учетом необходимости мероприятий, обеспечивающих показатели качества электрической энергии и  соответствия требованиям сертификации ПКЭ.

Разработать и дать методические рекомендации по улучшению качества напряжения в точках поставки, уменьшению влияния факторов, ухудшающих ПКЭ в сетях 6–10 кВ. Предусмотреть мероприятия по сокращению технических потерь электрической энергии с применением современных средств и методов.

2.4. Электрические расчеты сетей 0,4 кВ в различных режимах, оценка надежности действующих сетей. Анализ технического состояния.

В данной главе проанализировать состояние и режим работы действующих сетей 0,4 кВ  с учетом износа оборудования, необходимости модернизации с применением современных материалов и технологий, обеспечения необходимых показателей качества электрической энергии непосредственно в электроустановках потребителей.

Дать рекомендации по оптимизации протяженности сети, необходимости строительства трансформаторных подстанций в районах малоэтажной застройки с неудовлетворительными значениями ПКЭ, снижению аварийности в сетях 0,4 кВ за счет применения самонесущих изолированных проводов и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Раздел 3. Программа развития электрических сетей 0,4–6–10 кВ г. Саратова в зоне обслуживания ЗАО «СПГЭС».

3.1. Определение объемов нового строительства, расширение и реконструкции сетей 0,4–6–10 кВ, включая объемы нового строительства сетей взамен действующих.

В данной главе выполнить предпроектную  разработку строительства новых электрических сетей  в районах перспективной застройки и реконструкции действующих электрических сетей 0,4–6–10 кВ с учетом необходимости замены трансформаторных подстанций старого типа (КТП, встроенных в жилые дома, морально и физически устаревших), не удовлетворяющих требованиям нормативно – технической документации, кабельных линий  0,4–6–10 кВ с недостаточной пропускной способностью и стойкостью по условиям ТКЗ, неудовлетворительной изоляцией и подверженных электрохимической коррозии, и прочего электрооборудования, выработавшего ресурс.

Провести анализ объема указанных работ  и оценку сроков проектирования, строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию новых энергообъектов.

3.2. Составление карты – схемы электрических сетей 0,4–6–10 кВ ЗАО «СПГЭС» на расчетный период в электронном и графическом исполнении.

В составе указанной главы выполнить карту – схему электрических сетей 0,4–6–10 кВ с использованием существующего графического материала, генпланов перспективной застройки и действующей электронной карты с учетом разработки и создания географической информационной системы (ГИС) по электрическим сетям предприятия. Рассмотреть вопросы и предложения по использованию современного компьютерного и программного обеспечения для широкого внедрения информационных технологий в производственную систему предприятия.

Раздел 4.  Оценка инвестиций на развитие электрических сетей ЗАО «СПГЭС» и системы электроснабжения г. Саратова.

4.1. Разработка программы реконструкции и нового строительства электросетевых объектов с выделением этапов их приоритетности и очередности строительства по годам, с укрупненной оценкой капитальных вложений в целом по программе и каждому году в отдельности.

В составе данной главы при разработке программы реконструкции и строительства  электросооружений использовать материалы предприятия по планам капитального строительства и ремонта, капитальных вложений, ликвидации «узких» мест и анализа работы действующих электрических сетей  с учетом повышения надежности, качества электроснабжения, снижения аварийности и непроизводительных затрат.

4.2. Оценка удельной стоимости затрат на подключение единицы электрической мощности по каждому вновь вводимому или реконструируемому объекту.

В данной главе проанализировать объем работ в составе программы, величину материальных затрат на проектирование и строительство электросооружений с учетом укрупненной оценки капитальных вложений по этапам и очередности строительства, определить удельную величину затрат и стоимость присоединения электрической мощности согласно разработанной программы.

4.3. Расчет надбавки к тарифам ЗАО «СПГЭС» на отпуск электрической энергии потребителям для реализации инвестиционной программы. Описание эффективности предлагаемых мероприятий. Определение источников финансирования.

В данной главе привести методику расчета надбавки к тарифам ЗАО «СПГЭС» на отпуск электрической энергии потребителям с обоснованием и необходимыми пояснениями, выполнить анализ эффективности предложенных мероприятий (с указанием достигаемых эффектов) и расчет финансово – экономических показателей. Предложить и обосновать источники финансирования для реализации Инвестиционной программы.

V. Заключение.

Общие выводы:

– по величине электрических нагрузок на перспективу  до 2010 года по каждому центру питания и по городу в целом;

– по удельной стоимости затрат на реконструкцию и новое строительство электрических сетей при присоединении электрических нагрузок с учетом доступности для потребителей и застройщиков объектов нового строительства;

– по общей стоимости всей Инвестиционной программы;

– по долгосрочному прогнозу  и возможным перспективам предприятия за расчетным периодом (2011-2012 годы) с учетом реализации Инвестиционной программы.

VI. Требования к составу документации.

Книга 1- в составе разделов 1 и 2.

Книга 2 – в составе раздела 3.

Книга 3 – в составе раздела 4.

Приложение №1 – картографическая схема электрических сетей г. Саратова.

Приложение №2 – электронная схема электрических сетей г. Саратова.

Приложения №1 и №2 выполнить в качестве неотъемлемой части к Книге 3 в соответствии с требованиями к разработке соответствующих разделов.

VII. Срок разработки Инвестиционной программы:

01.08.2007

О.В. Грищенко___________________

Г.И. Задков _____________________

Г.А. Турунтаев ___________________

М.А. Макеенко____________________

В.А. Забровский___________________       Т.А. Шачикова _______________